Ευρωπαϊκός οδηγός ορθής πρακτικής για τη βιομηχανική παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών

Έγγραφο αναφοράς τομέα σχετικά με την παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών από τη διεργασία παραγωγής βιοντίζελ

Έκδοση 1.1

Έναρξη ισχύος: Νοέμβριος 2014

Τομείς που καλύπτονται από τον ευρωπαϊκό οδηγό

Τα ακόλουθα ειδικά ανά τομέα έγγραφα καταρτίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς του αντίστοιχου τομέα σε συνεργασία με τον EFISC:

Starch Europe	Έγγραφο αναφοράς τομέα σχετικά με την παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών από τη μεταποίηση αμύλου

FEDIOL 	Έγγραφο αναφοράς τομέα σχετικά με την παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών από τη σύνθλιψη ελαιούχων σπόρων και το ραφινάρισμα φυτικών ελαίων

EBB	Έγγραφο αναφοράς τομέα σχετικά με την παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών από τη διεργασία παραγωγής βιοντίζελ

Ο παρών ευρωπαϊκός οδηγός είναι ανοικτός στη συμμετοχή και άλλων παραγωγών πρώτων υλών ζωοτροφών με την κατάρτιση ειδικού εγγράφου τομέα.

Πληροφορίες σχετικά με τον EBB

Στοιχεία επικοινωνίας:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Brussels, Βέλγιο
Τηλ.: +32 (0)2 763 2477
Φαξ: +32 (0)2 763 0457

E-mail: ebb@ebb-eu.org

Ιστότοπος: : www.ebb-eu.org

Πληροφορίες σχετικά με τον EFISC

EFISC

European Feed Ingredients Safety Certification

Στοιχεία επικοινωνίας:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B 1040 Brussels, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 (0)2 771 53 30

Φαξ: + 32 (0)2 771 38 17

E-mail: mailto:info@efisc.eu

Ιστότοπος: www.efisc.eu

Πληροφορίες δημοσίευσης και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος ©EFISC Aisbl

Έκδοση 1.1

Ισχύει από: Νοέμβριος 2014

Στο παρόν έγγραφο σχετικά με τον τομέα του βιοντίζελ δεν εξετάζονται οι διεργασίες μεταποίησης ζωικών λιπών και απόβλητων ελαίων και οι προκύπτουσες πρώτες ύλες ζωοτροφών και, ως εκ τούτου, αυτές εξαιρούνται από το παρόν έγγραφο αναφοράς τομέα και δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση EFISC.

Η παρούσα αξιολόγηση κινδύνων βασίζεται στο έγγραφο αναφοράς τομέα της Fediol (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανίας Ελαιοτριβείων) (προσάρτημα 4 του ευρωπαϊκού οδηγού ορθής πρακτικής για τη βιομηχανική παραγωγή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών) σχετικά με τη μεταποίηση φυτικών ελαίων. Κατά συνέπεια, έχει ως σημείο αφετηρίας τη μεταφορά των εισερχόμενων πρώτων υλών.

# Εισαγωγή

Τα μέλη του European Biodiesel Board (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοντίζελ, εφεξής «EBB») παράγουν, εκτός από βιοντίζελ, σειρά παραπροϊόντων για τη σίτιση των ζώων και για τεχνικούς σκοπούς. Τα μέλη του EBB αριθμούν σχεδόν 80 εταιρείες και ενώσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε 21 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα μέλη του EBB δεσμεύονται να παράγουν ασφαλείς πρώτες ύλες ζωοτροφών και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 για την υγιεινή των ζωοτροφών και του καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013).

Το βιοντίζελ είναι ανανεώσιμο καύσιμο και, ως εκ τούτου, αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση αντί των ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις ευρωπαϊκές μεταφορές, το βιοντίζελ παρέχει σημαντικές ποσότητες γλυκερίνης, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών, καθώς και άλλα υποπροϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς.

Το έγγραφο που ακολουθεί προορίζεται για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων βιοντίζελ κατά την παραγωγή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών. Το EBB έχει διενεργήσει αξιολογήσεις κινδύνων για την αλυσίδα πρώτων υλών ζωοτροφών σχετικά με τις κυριότερες εισερχόμενες πρώτες ύλες που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τις βιομηχανίες του κλάδου του. Οι εν λόγω αξιολογήσεις προσφέρουν στους παραγωγούς βιοντίζελ ένα εργαλείο για την αξιολόγηση του δικού τους συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των ζωοτροφών. Επίσης, παρέχουν στήριξη στους παραγωγούς κατά τον διάλογο που αυτοί διεξάγουν με τους πελάτες τους, τους προμηθευτές τους και άλλους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον έλεγχο της αλυσίδας. Οι αξιολογήσεις κινδύνων στις οποίες περιλαμβάνονται μέτρα ελέγχου αναλύουν περαιτέρω την έννοια της ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) και των υποστηρικτικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων που αναφέρονται στα κεφάλαια 5 και 6 του συνοδευτικού ευρωπαϊκού οδηγού.

Το EBB θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η ευθύνη για την παροχή ασφαλών ζωοτροφών εξακολουθεί να ανήκει κατεξοχήν στις εταιρείες και ότι η παρούσα αξιολόγηση κινδύνων δεν αντικαθιστά καμία ευθύνη.

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	3

2.	Κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών	5

3.	Περιγραφή διεργασίας παραγωγής του βιοντίζελ	7

3.1.	Παραλαβή φυτικών ελαίων	7

3.2.	Στάδιο αντίδρασης/ Μετεστεροποίηση	8

3.3.	Στάδιο διαχωρισμού	8

3.4.	Οξίνιση και διαχωρισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων	8

3.5.	Ουδετεροποίηση της γλυκερίνης	8

3.6.	Πλύση με μεθυλεστέρες	9

3.7.	Αποθήκευση	9

3.8.	Μεταφορά	9

6.	Διάγραμμα ροής της διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ	10

7.	Αξιολόγηση κινδύνων	10

7.1.	Το EBB υπέβαλε σε αξιολόγηση κινδύνων της αλυσίδας ασφάλειας των ζωοτροφών τις ακόλουθες εισερχόμενες πρώτες ύλες:	10

7.2.	Συνοπτική παρουσίαση της προσέγγισης βάσει κινδύνων για τον τομέα του βιοντίζελ	11

7.3.	Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τον χαρακτηρισμό των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που προέρχονται από την παραγωγή βιοντίζελ	12

7.4.	Διαδικασία για τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων	13

8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη	14

9. Ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης	28

# Κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών

Οι κυριότερες πρώτες ύλες που επεξεργάζονται οι βιομηχανίες του κλάδου βιοντίζελ της ΕΕ είναι το κραμβέλαιο, το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο και το φοινικέλαιο, σε συνδυασμό με τη μεθανόλη.

Ο κατάλογος πρώτων υλών ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει ένα κοινό σύστημα για την περιγραφή και την επισήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών στην ΕΕ. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει, για κάθε πρώτη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται, την ονομασία του προϊόντος, αριθμό αναγνώρισης, περιγραφή της πρώτης ύλης ζωοτροφών στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παρασκευής, κατά περίπτωση, και στοιχεία που αντικαθιστούν την υποχρεωτική δήλωση για τους σκοπούς του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009.

Ακολουθεί κατάλογος των πρώτων υλών ζωοτροφών που συνδέονται με το βιοντίζελ στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 (ειδικά προσαρμοσμένος για προϊόντα φυτικής προέλευσης):

| Ακατέργαστη γλυκερόλη (γλυκερίνη) | 13.8.1. | Υποπροϊόν το οποίο λαμβάνεται από: — την ελαιοχημική διεργασία διάσπασης ελαίων/λιπών για τη λήψη λιπαρών οξέων και γλυκού υγρού, ακολουθούμενη από συμπύκνωση του γλυκού υγρού ώστε να ληφθεί ακατέργαστη γλυκερόλη, ή από τη μετεστεροποίηση φυσικών ελαίων και λιπών (δύναται να περιέχει έως και 0,5% μεθανόλη) για να ληφθούν μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων και γλυκό υγρό, ακολουθούμενη από συμπύκνωση του γλυκού υγρού για τη λήψη ακατέργαστης γλυκερόλης· — την παραγωγή βιοντίζελ (μεθυλεστέρες ή αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων) με μετεστεροποίηση ελαίων και λιπών μη προσδιοριζόμενης φυτικής προέλευσης. Ενδέχεται να παραμένουν στη γλυκερόλη ανόργανα και οργανικά άλατα (έως και 7,5%). Δύναται να περιέχει έως και 0,5% μεθανόλη και έως και 4% MONG (οργανικές ύλες εκτός γλυκερόλης), συμπεριλαμβανομένων μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων, αιθυλεστέρων λιπαρών οξέων, ελεύθερων λιπαρών οξέων και γλυκεριδίων· — τη σαπωνοποίηση ελαίων/λιπών φυτικής προέλευσης, συνήθως με αλκάλια/αλκαλικές γαίες, για τη λήψη σάπωνος. Δύναται να περιέχει έως και 50 ppm νικέλιο από υδρογόνωση. |
| --- | --- | --- |
| Γλυκερόλη | 13.8.2. | Προϊόν το οποίο λαμβάνεται από: — την ελαιοχημική διεργασία α) διάσπασης ελαίων/λιπών, την οποία ακολουθούν συμπύκνωση των γλυκών υγρών και ραφινάρισμα με απόσταξη (βλέπε μέρος Β, γλωσσάριο διεργασιών, λήμμα 20) ή ιοντανταλλακτική διεργασία· β) μετεστεροποίησης φυσικών ελαίων/λιπών για τη λήψη μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων και ακατέργαστου γλυκού υγρού, την οποία ακολουθούν συμπύκνωση του γλυκού υγρού για τη λήψη ακατέργαστης γλυκερόλης και ραφινάρισμα με απόσταξη ή ιοντανταλλακτική διεργασία· — την παραγωγή βιοντίζελ (μεθυλεστέρες ή αιθυλεστέρες λιπαρών οξέων) με μετεστεροποίηση ελαίων και λιπών μη προσδιοριζόμενης φυτικής προέλευσης και μετέπειτα ραφινάρισμα της γλυκερόλης. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε γλυκερόλη: 99% επί ξηράς ουσίας· — τη σαπωνοποίηση ελαίων/λιπών φυτικής προέλευσης, συνήθως με αλκάλια/αλκαλικές γαίες, για τη λήψη σάπωνος, ακολουθούμενη από ραφινάρισμα της ακατέργαστης γλυκερόλης και απόσταξη. Δύναται να περιέχει έως και 50 ppm νικέλιο από υδρογόνωση. |

2.1 Βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως κατά την επεξεργασία και μεταποίηση

Νερό

Θειικό αργίλιο

Κιτρικό οξύ

Χλωριούχος σίδηρος(ΙΙΙ)

Υδροχλωρικό οξύ

Υδροξείδιο του καλίου

Υδροξείδιο του νατρίου

Μεθοξείδιο του νατρίου

Θειικό οξύ

Φωσφορικό οξύ

Τολουολοσουλφονικό οξύ

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός

# Περιγραφή διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ

Το βιοντίζελ αποτελείται από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων και παράγεται από τη χημική αντίδραση ελαίων και λιπών με μονοαλκοόλες, κατά κανόνα μεθανόλη. Για να επιταχυνθεί ο σχηματισμός αλκυλικών εστέρων χρησιμοποιείται καταλύτης, συνήθως υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου και/ή μεθοξείδιο του νατρίου ή του καλίου. Η συγκεκριμένη διεργασία παραγωγής είναι ευρέως γνωστή ως μετεστεροποίηση.

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η διεργασία παραγωγής βιοντίζελ από φυτικά έλαια, κατά την οποία τα έλαια τριγλυκεριδίων διασπώνται σε αλκύλιο (βιοντίζελ) και γλυκερίνη μέσω αντίδρασης με μονοαλκοόλη. Εν συνεχεία, οι φάσεις του βιοντίζελ και της γλυκερίνης υποβάλλονται σε διαχωρισμό και καθαρισμό. Οι διεργασίες παραγωγής περιλαμβάνουν τα ίδια στάδια, ανεξάρτητα από την κλίμακα παραγωγής, αλλά οι διαφορές ως προς τον εξοπλισμό μπορεί να είναι σημαντικές.

## Παραλαβή φυτικών ελαίων

Τα φυτικά έλαια που παραδίδονται στις μονάδες παραγωγής βιοντίζελ είναι μερικώς ραφιναρισμένα φυτικά έλαια. Πριν από την παράδοση (σύμφωνα με το έγγραφο αναφοράς τομέα FEDIOL) τα φυτικά έλαια υποβάλλονται σε μια σειρά σταδίων ραφιναρίσματος για την απομάκρυνση διαφόρων προσμείξεων, όπως φωσφατίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα, κηρούς, τοκοφερόλες ή χρωστικές ουσίες, που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την αντίδραση της διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ.

Οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι πρώτες ύλες υποβάλλονται σε κάποια μορφή προεπεξεργασίας για τη μείωση των προσμείξεων ή των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως πρώτες ύλες στην παραγωγή βιοντίζελ.

Κατά την παράδοση, τα μερικώς ραφιναρισμένα φυτικά έλαια διαχωρίζονται σε δεξαμενές αποθήκευσης προ της μεταποίησης. Κατόπιν αξιολογείται η ασφάλεια και η ποιότητα των εισερχόμενων πρώτων υλών.

Η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, νερό και μη σαπωνοποιημένες ουσίες αποτελεί βασική παράμετρο για την εξασφάλιση υψηλής απόδοσης μετατροπής κατά την αντίδραση μετεστεροποίησης. Τα αποτελέσματα των παραμέτρων των ελαίων επηρεάζουν την αναλογία των ποσοτήτων πρώτης ύλης, αλκοόλης και καταλύτη στη διεργασία μετεστεροποίησης.

## Στάδιο αντίδρασης/ Μετεστεροποίηση

Ο στόχος του σταδίου αντίδρασης είναι η μετατροπή του κλάσματος ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) της πρώτης ύλης σε βιοντίζελ. Όταν η περιεκτικότητα σε FFA είναι υψηλή, το στάδιο της αντίδρασης διεξάγεται συνήθως σε δύο βήματα, το βήμα εστεροποίησης και το βήμα μετεστεροποίησης.

Μετά την ανάλυση των εισερχόμενων φυτικών ελαίων προ της μεταποίησης, η αλκοόλη και ο καταλύτης αναμειγνύονται και αποστέλλονται στο δοχείο αντίδρασης, όπου προστίθεται φυτικό έλαιο (διάγραμμα ροής στο σχήμα 1). Το στάδιο αυτό είναι γνωστό ως εστεροποίηση και αποτελεί φάση προεπεξεργασίας της μετεστεροποίησης η οποία μειώνει την περιεκτικότητα του ελαίου σε FFA.

Η πλήρης διεργασία μετεστεροποίησης πραγματοποιείται χωρίς επικοινωνία με την ατμόσφαιρα για την αποτροπή τυχόν απώλειας αλκοόλης. Συνήθως χρησιμοποιείται περίσσεια αλκοόλης για τη διασφάλιση της πλήρους μετατροπής του ελαίου στους εστέρες του.

## Στάδιο διαχωρισμού

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης απομένουν δύο βασικά προϊόντα, η γλυκερίνη και το βιοντίζελ. Καθένα από τα προϊόντα αυτά περιέχει σημαντική ποσότητα της περίσσειας μεθανόλης που χρησιμοποιήθηκε κατά την αντίδραση. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει εξουδετέρωση του μείγματος της αντίδρασης εάν χρειαστεί. Η φάση της γλυκερίνης έχει πολύ υψηλότερη πυκνότητα από τη φάση του βιοντίζελ και οι δύο φάσεις μπορούν να διαχωριστούν με τη βοήθεια της βαρύτητας, απλώς και μόνο με την αφαίρεση της γλυκερίνης από τον πυθμένα του δοχείου καθίζησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται φυγοκέντριση για τον ταχύτερο διαχωρισμό των δύο ουσιών.

## Οξίνιση και διαχωρισμός ελεύθερων λιπαρών οξέων

Κατά κανόνα, η γλυκερίνη μετά τον διαχωρισμό περιέχει 50% γλυκερίνη, 40% μεθανόλη και 10% σάπωνες και καταλύτη. Ο καταλύτης εξουδετερώνεται και οι σάπωνες διασπώνται προς λιπαρά οξέα και άλατα. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και η μεθανόλη απομακρύνονται και ανακτώνται.

## Εξουδετέρωση της γλυκερίνης

Το υποπροϊόν της γλυκερίνης περιέχει αχρησιμοποίητο καταλύτη και σάπωνες που εξουδετερώνονται με τη χρήση οξέος και αποστέλλονται για αποθήκευση υπό τη μορφή ακατέργαστης γλυκερίνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άλας που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος ανακτάται για να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένει στο προϊόν γλυκερίνης. Το νερό και η αλκοόλη απομακρύνονται για να παραχθεί καθαρή γλυκερίνη περιεκτικότητας 80% περίπου, η οποία μπορεί να πωληθεί ως έχει υπό τη μορφή ακατέργαστης εξουδετερωμένης γλυκερίνης.

Ραφιναρισμένη γλυκερίνη: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ακατέργαστη γλυκερίνη μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω διεργασία ραφιναρίσματος μέχρι φαρμακευτικής, τεχνικής ή κτηνοτροφικής καθαρότητας, με την απομάκρυνση του νερού και των αλάτων μέσω απόσταξης.

## Πλύση με μεθυλεστέρες

Μετά τον διαχωρισμό του από τη γλυκερίνη, το βιοντίζελ ορισμένες φορές καθαρίζεται με ελαφρά πλύση με ζεστό νερό για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καταλύτη ή σάπωνος, ξηραίνεται και αποστέλλεται για αποθήκευση. Το στάδιο αυτό είναι περιττό σε ορισμένες διεργασίες παραγωγής. Σε κάποια συστήματα το βιοντίζελ υποβάλλεται σε απόσταξη. Το στάδιο αυτό είναι προαιρετικό και αυξάνει την καθαρότητα του βιοντίζελ.

## Αποθήκευση

Η γλυκερίνη αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές αποθήκευσης.

## Μεταφορά

Απαιτείται η μεταφορά του παραπροϊόντος της κατεργασμένης γλυκερίνης. Η μεταφορά του παραπροϊόντος πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και των εθνικών νομοθεσιών, τους ισχύοντες κώδικες μεταφορών, τις απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις του κώδικα του παρόντος «εγγράφου αναφοράς τομέα σχετικά με την παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών από τη διεργασία παραγωγής βιοντίζελ».

# Διάγραμμα ροής της διεργασίας παραγωγής βιοντίζελ

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής απεικονίζεται μια πολύ γενική διεργασία παραγωγής βιοντίζελ.

ΦΥΤΙΚΟ

ΕΛΑΙΟ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

Μεθ

ανόλη

Βασικός καταλύτης

Μεθυλε

-

στέρες

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ

ΠΛΥΣΗ ΜΕ

ΝΕΡΟ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΟΞΙΝΙΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

FFA

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ

ΔΙΥΛΙΣΗ

ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ/ΝΕΡΟΥ

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ

Όξινο

νερό

Ελεύθερα

λιπαρά οξέα

Μέσο

οξίνισης

ΕΣΤΕΡΟ

-

ΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΤΕΣΤΕΡΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

FFA που δεν

πωλούνται για ζωοτροφές,

χρησιμοποιούνται μόνο για

τεχνικούς σκοπούς.

Προς 
εγκατάσταση επεξεργασίας υδάτων

ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Όξινος

κατα

λύτης

Μεθανόλη

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Προς 
εγκατάσταση επεξεργασίας 
υδάτων

Γλυκερίνη

Νερό πλύσης

Αποθήκευση
μεθανόλης

Νερό

# Αξιολόγηση κινδύνων

## Το EBB υπέβαλε τις ακόλουθες εισερχόμενες πρώτες ύλες σε αξιολόγηση κινδύνων της αλυσίδας ασφάλειας των ζωοτροφών:

Πρώτη ύλη: φυτικά έλαια

Σε κάθε περίπτωση, οι μονάδες παραγωγής βιοντίζελ οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις κινδύνων. Στο προσάρτημα 1 περιλαμβάνεται πίνακας των σχετικών κινδύνων, αλλά επισημαίνεται ότι ο εν λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ο υπεύθυνος της εκάστοτε επιχείρησης πρέπει να διενεργεί τις δικές του αξιολογήσεις κινδύνων. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους και μέτρα ελέγχου είναι διαθέσιμες στις συναφείς δημοσιεύσεις της υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την υγεία και την ασφάλεια (HSE) και στους κανονισμούς της ΕΕ που αναφέρονται στους πίνακες αξιολόγησης κινδύνων.

## Συνοπτική παρουσίαση της προσέγγισης βάσει κινδύνων για τον τομέα του βιοντίζελ

Κατά την κατάρτιση του καταλόγου δυνητικών κινδύνων, ο υπεύθυνος επιχείρησης οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

- την οδηγία σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (οδηγία 2002/32/ΕΚ),

- τον κανονισμό για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003),

- τον κανονισμό για τη διάθεση στην αγορά (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009),

- τον κανονισμό για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005),

- τον κανονισμό για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013),

- τον κανονισμό για την έγκριση εγκαταστάσεων που διαθέτουν στην αγορά, για χρήση στις ζωοτροφές, προϊόντα με βάση φυτικά έλαια και αναμεμειγμένα λίπη και σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τον έλεγχο της παρουσίας διοξινών στα έλαια, τα λίπη και τα προϊόντα που παράγονται από αυτά (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 225/2012).

Ο κατάλογος παραδειγμάτων που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητικός και πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις.

Βιολογικοί κίνδυνοι

- Συναφή φυτικά παθογόνα σύμφωνα με τον κανονισμό για την υγιεινή των ζωοτροφών, και τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια.

Δυνητικοί χημικοί κίνδυνοι

- Χημικές ουσίες διεργασίας, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και αντιοξειδωτικά

- Μυκοτοξίνες

- Βαρέα μέταλλα

- Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων

- PCB, διοξίνες

- Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)

- Λιπαντικά (ακατάλληλα για τρόφιμα)

- Παρασιτοκτόνα

Η χρήση βοηθητικών μέσων επεξεργασίας περιλαμβάνεται στην ανάλυση κινδύνων του υπεύθυνου επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας 6 του οδηγού.

Κίνδυνοι φυσικής μόλυνσης

- Φυσική μόλυνση, π.χ. μέταλλο, γυαλί.

Κίνδυνος ραδιενέργειας

- Ραδιονουκλίδια (έπειτα από πυρηνικό ατύχημα).

## Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τον χαρακτηρισμό των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που προέρχονται από την παραγωγή βιοντίζελ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο χαρακτηρισμός των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν για τα προϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή βιοντίζελ, τα οποία πωλούνται ως πρώτες ύλες ζωοτροφών. Για τη βαθύτερη κατανόηση των κατωτέρω πινάκων αξιολόγησης κινδύνων, βλέπε το κυρίως κείμενο του οδηγού EFISC, κεφάλαιο 6 «Σύστημα HACCP».

Οι εν λόγω κίνδυνοι δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρεις και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των παραγωγών βιοντίζελ ανάλογα με τις επιμέρους και ειδικές συνθήκες διεργασίας του εκάστοτε παραγωγού.

Οι παραγωγοί βιοντίζελ έχουν αναλύσει τους κινδύνους στον βαθμό που έκριναν κατάλληλο για τις συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους.

Εξετάστηκαν οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες κινδύνων:

- βιολογικοί κίνδυνοι,

- χημικοί κίνδυνοι και

- φυσικοί κίνδυνοι.

## Διαδικασία για τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων

Το EBB εφάρμοσε τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον οδηγό – κεφάλαιο 6 – HACCP.

### Διεργασία παραγωγής βιοντίζελ: το EBB κατάρτισε διάγραμμα ροής, το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής βιοντίζελ: από τη μεταφορά και την παραλαβή των πρώτων υλών, την αποθήκευση, την εφαρμογή βοηθητικών μέσων επεξεργασίας, τον διαχωρισμό των υλικών μετά τη μετεστεροποίηση, την πλύση (που παράγει το τελικό προϊόν, δηλαδή το βιοντίζελ και την ακατέργαστη γλυκερίνη) μέχρι την αποθήκευση και τη μεταφορά.

### Για τα στάδια της διεργασίας: έχουν περιγραφεί οι συνήθεις κίνδυνοι που συνδέονται με τις βοηθητικές παροχές. Ως κίνδυνος ασφάλειας νοείται ένας βιολογικός (Β), χημικός (Χ) ή φυσικός (Φ) παράγοντας που περιέχεται σε ένα προϊόν, ή μια συγκεκριμένη κατάσταση ενός προϊόντος, που καθιστά το εν λόγω προϊόν επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων.

### Διενεργήθηκε αξιολόγηση βάσει κινδύνων στα στοιχεία της αλυσίδας που συνδέονται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών του EBB στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής.

### Όπως έχει ήδη επισημανθεί ανωτέρω, οι εν λόγω κίνδυνοι δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρεις και ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των παραγωγών βιοντίζελ ανάλογα με τις επιμέρους και ειδικές συνθήκες διεργασίας του εκάστοτε παραγωγού.

### Επιπλέον, στους πίνακες αυτούς δεν περιλαμβάνονται προγράμματα επιχειρησιακών προαπαιτουμένων (OPRP) ούτε κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCP), λόγω του ότι η απόφαση για τη θέσπιση τέτοιων προγραμμάτων ή σημείων πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας κάθε μονάδας ή γραμμής επεξεργασίας.

### Το EBB αιτιολόγησε την αξιολόγηση κινδύνων.

### Το EBB έλεγξε αν οι νομοθετικές διατάξεις ή τα εμπορικά πρότυπα της ΕΕ επιβάλλουν όρια για τους αντίστοιχους κινδύνους και κατάρτισε κατάλογο των ορίων αυτών όπου υπάρχουν.

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | Γενικός κίνδυνος: διεργασία παραγωγής βιοντίζελ |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Ποιότητα νερού | Χ/Β/Φ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Χρησιμοποιείται νερό στην παραγωγή βιοντίζελ. | Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005, το νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών πρέπει να είναι κατάλληλης ποιότητας. | Χρήση νερού ποιότητας κατάλληλης προς πόση. Χρήση ειδικών κυκλωμάτων νερού. |  |
| Μέσα καθαρισμού | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Μέσα καθαρισμού έρχονται σε επαφή με το προϊόν. |  | Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στο σύστημα παραγωγής πρέπει να ξεπλένονται. Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. | Δεν πρόκειται για συνήθη κίνδυνο, διότι οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής είναι συνεχούς διεργασίας. |
| Είσοδος πτηνών | B | Χαμηλή | Μέτρια | 2 |  |  |  | Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αποτραπεί με τη χρήση κλειστών κτιρίων. |
| Τοξίνες προερχόμενες από υλικά παρασιτοκτόνων | Χ | Πολύ χαμηλή | Υψηλή | 2 | Δηλητηριασμένα δολώματα από ανοικτά κιβώτια μπορεί να προκαλέσουν διασταυρούμενη μόλυνση. |  | Πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα αντιπαρασιτικής προστασίας. Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. |  |
| Λιπαντικά | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  |  | Πρέπει να αξιολογείται η χρήση λιπαντικών και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. | Προδιαγραφές αγοράς. Ο κίνδυνος είναι χαμηλός, διότι τα έλαια ελέγχονται πριν χρησιμοποιηθούν. |
| Έντομα και τρωκτικά | Β | Μέτρια | Χαμηλή | 2 |  |  | Στεγανοποίηση κτιρίων, προγράμματα καθαρισμού και σύστημα αντιπαρασιτικής προστασίας στο πλαίσιο του προαπαιτούμενου προγράμματος. |  |
| Διασταυρούμενη μόλυνση από προηγούμενο προϊόν | Χ/Β/Φ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Η πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης είναι χαμηλή εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησης έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών έκπλυσης και καθαρισμού που εφαρμόζονται. |  | Στο σχέδιο HACCP πρέπει να περιγράφεται συνοπτικά ένα αυστηρό πρωτόκολλο i) για τον ορισμό αποδεκτής διάρκειας της επεξεργασίας νέων ελαίων και ii) για τη διενέργεια ελέγχου από τρίτο μέρος. | Μονάδα παραγωγής πολλαπλών πρώτων υλών η οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει νέα έλαια έπειτα από περίοδο επεξεργασίας ζωικών λιπών της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 ή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων που προέρχονται από υπολείμματα τροφίμων |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 2. Παραλαβή φυτικών ελαίων ως πρώτων υλών |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Μόλυνση από προηγούμενα φορτία κατά τη μεταφορά με φορτηγό αυτοκίνητο, φορτηγίδα ή ποντοπόρο πλοίο | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Η μεταφορά φυτικών ελαίων εκτελείται συνήθως με τη χρήση ειδικών προς τον σκοπό αυτό οχημάτων μεταφοράς |  | Πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Ειδικό μέσο μεταφοράς, έλεγχος των τριών προηγούμενων φορτίων. | Οπτικοί έλεγχοι |
| Ξένες ύλες | Φ | Χαμηλή | Χαμηλή | 1 | Είναι πιθανή η παρουσία ξένων υλών. |  | Ειδικά φίλτρα κτιρίων και κυκλωμάτων, υγιεινή του προσωπικού, διαδικασία απομάκρυνσης γυαλιών, ορθές πρακτικές συντήρησης |  |
| Μόλυνση από ανεπιθύμητες ουσίες | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Γενικά, οι προσμείξεις που παρατίθενται κατωτέρω δεν συγκεντρώνονται στη γλυκερίνη αλλά στους μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) | Οδηγία 2002/32/ΕΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές | Σχέδιο παρακολούθησης | Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ μόλυνσης από ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές υπό κανονικές συνθήκες είναι ΧΑΜΗΛΗ – Εάν ο παρασκευαστής προμηθευτεί πρώτη ύλη χαμηλότερης ποιότητας, ο βαθμός κινδύνου γίνεται μέτριος |
| - Διοξίνες και PCB παρόμοια με διοξίνες | χ | Πολύ χαμηλή | Υψηλή | 2 |  | Οδηγία 2002/32/ΕΚ και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 225/2012 | Σχέδιο παρακολούθησης | Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 225/2012 για τις διοξίνες ζητά παρακολούθηση των διοξινών για ορισμένα εισερχόμενα προϊόντα σε ποσοστό 100% |
| - Νικέλιο | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών | Σχέδιο παρακολούθησης | Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν χρησιμοποιείται νικέλιο στην παραγωγή βιοντίζελ |
| - PCB μη παρόμοια με διοξίνες | Χ | Πολύ χαμηλή | Υψηλή | 2 |  | Οδηγία 2002/32/ΕΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές | Σχέδιο παρακολούθησης |  |
| - PAH | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  |  | Σχέδιο παρακολούθησης |  |
| Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ), δηλαδή κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή τρωκτικοκτόνων που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ. | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Από την τακτική παρακολούθηση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα ακατέργαστα έλαια προκύπτει ότι τα επίπεδα των καταλοίπων παραμένουν εντός των νόμιμων ορίων. | Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 επιβάλλει όρια για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Ο εν λόγω κανονισμός επιτρέπει τη χρήση συντελεστή μεταφοράς για εγκεκριμένα φυτοφάρμακα στα μεταποιημένα προϊόντα, υπό τον όρο ότι κατοχυρώνεται η ασφάλεια των τροφίμων. | Σχέδιο παρακολούθησης | Τα περισσότερα φυτοφάρμακα δεν είναι υδατοδιαλυτά και, κατά συνέπεια, δεν θα μεταφερθούν στην υδατική φάση της γλυκερίνης |
| Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας 2002/32/ΕΚ σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές | Χ | Πολύ χαμηλή | Υψηλή | 2 | Ορισμένα από τα απαγορευμένα φυτοφάρμακα ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον. Η πιθανότητα παρουσίας τους σε ακατέργαστο σογιέλαιο, ωστόσο, είναι πολύ χαμηλή. Η χρήση ενδοσουλφάν επιτρέπεται στα σπέρματα σόγιας. Από την παρακολούθηση των στοιχείων προκύπτει ότι τα κατάλοιπά του στο ακατέργαστο έλαιο παραμένουν εντός του νόμιμου ορίου. | Η οδηγία 2002/32/ΕΚ επιβάλλει περιορισμούς για μια σειρά καταλοίπων φυτοφαρμάκων στις ζωοτροφές. | Σχέδιο παρακολούθησης | Τα περισσότερα φυτοφάρμακα δεν είναι υδατοδιαλυτά και, κατά συνέπεια, δεν θα μεταφερθούν στην υδατική φάση της γλυκερίνης |
| Μικροβιολογική μόλυνση |  | Χαμηλή | Μέτρια | 2 |  |  | Σχέδιο παρακολούθησης |  |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 3. Αποθήκευση των εισερχόμενων πρώτων υλών |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Μόλυνση από μέσα καθαρισμού | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 3 | Αυτή η ταξινόμηση κινδύνου ισχύει για τις δεξαμενές όπου αποθηκεύονται τόσο χημικά όσο και φυτικά έλαια. Είναι πιθανόν οι υπεύθυνοι επιχείρησης να μην χρησιμοποιούν μέσα καθαρισμού κατάλληλα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Για τις δεξαμενές αποθήκευσης στην ΕΕ που εφαρμόζουν το σύστημα HACCP και αποθηκεύουν χωριστά τα φυτικά έλαια και τις χημικές ουσίες, η πιθανότητα χρήσης ακατάλληλων μέσων καθαρισμού είναι πολύ χαμηλή. |  | Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. |  |
| Θερμικά υγρά θέρμανσης από προβληματικό εξοπλισμό | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση τοξικών θερμικών υγρών για τη θέρμανση. Ωστόσο, λόγω των σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών θέρμανσης που εφαρμόζονται κατά την αποθήκευση, η πιθανότητα διαρροής θερμικών υγρών στο προϊόν είναι χαμηλή. |  | Τεκμηρίωση των καθαρών απωλειών και κατάλληλη ανάλυση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. | Συνιστάται η θέρμανση με νερό και ατμό. Δεν χρησιμοποιούνται ευρέως θερμικά υγρά για τη θέρμανση. |
| Διασταυρούμενη μόλυνση | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Στις πηγές κινδύνων περιλαμβάνονται πιθανές δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και επαγγελματικά ατυχήματα. Εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα εμφάνισης. Τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ασφάλειας, τεχνικές συγκράτησης των υπερχειλίσεων, ασφάλεια εγκαταστάσεων, περιορισμένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις. |  | Εφαρμόζεται διαδικασία αποθήκευσης. |  |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 4. Στάδιο 1 από 3 – Μετεστεροποίηση (στάδιο αντίδρασης) |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Προσμείξεις στα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (αλκαλικό διάλυμα, οξέα) | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας έρχονται σε επαφή με το προϊόν. | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών | Τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με τα έλαια πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Εσωτερική παρακολούθηση της διεργασίας, ορθή επισήμανση των περιεκτών χημικών ουσιών |  |
| Μόλυνση κατά την προσθήκη μεθανόλης |  | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Ανεπιθύμητες ουσίες στο σκεύασμα μεθανόλης |  | Χρήση μεθανόλης κατάλληλης ποιότητας Περιγράφεται στις προδιαγραφές της σύμβασης Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διεργασίας, ορθή επισήμανση των περιεκτών χημικών ουσιών | Σε επιχειρήσεις πολύ μικρής κλίμακας, ο χειρισμός επικίνδυνων χημικών ουσιών ενδέχεται να συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο για τον χειριστή εάν αυτές οι χημικές ουσίες μεταφέρονται χειροκίνητα και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ασυνεχούς διεργασίας αντί εντός αυτοματοποιημένου συστήματος. |
| Μόλυνση κατά την προσθήκη καταλύτη |  | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Ανεπιθύμητες ουσίες στον καταλύτη |  | Χρήση καταλύτη κατάλληλης ποιότητας Περιγράφεται στις προδιαγραφές της σύμβασης Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διεργασίας, ορθή επισήμανση των περιεκτών χημικών ουσιών |  |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 5. Στάδιο 2 από 3 – Μετεστεροποίηση (στάδιο διαχωρισμού) |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ/Ή ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Παραμονή του μεθυλεστέρα στο σκεύασμα γλυκερίνης | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Διαχωρισμός βιοντίζελ από παραπροϊόντα – στάδιο 1 | Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 ορίζει τα εξής: Δύναται να περιέχει έως και 4% οργανικές ύλες εκτός γλυκερόλης (MONG), συμπεριλαμβανομένων μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων, αιθυλεστέρων λιπαρών οξέων, ελεύθερων λιπαρών οξέων και γλυκεριδίων | Σχέδιο παρακολούθησης και παρακολούθηση της διεργασίας |  |
| Παρουσία μεθανόλης στην ακατέργαστη γλυκερίνη | Χ | Μέτρια | Υψηλή | 4 |  | Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 ορίζει το εξής: Δύναται να περιέχει έως και 0,5% μεθανόλη | Έλεγχος μέσω των παραμέτρων της διεργασίας |  |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 6. Στάδιο 3 από 3 – Οξίνιση και διαχωρισμός FFA |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Προσμείξεις στα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (αλκαλικό διάλυμα, οξέα) | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας έρχονται σε επαφή με το προϊόν. Κίνδυνος υπέρβασης της κανονικής δόσης | Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 επιβάλλει όρια στα ανώτατα ποσοστά περιεκτικότητας σε χημικές προσμείξεις που προκύπτουν από τη διεργασία μεταποίησης ή από βοηθητικά μέσα επεξεργασίας | Τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που έρχονται σε άμεση επαφή με τα έλαια πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Εσωτερική παρακολούθηση της διεργασίας (ρυθμοί κατανάλωσης) |  |
| Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων άνω των ΑΟΚ, δηλαδή κατάλοιπα ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή τρωκτικοκτόνων άνω των ΑΟΚ. | Χ | Χαμηλή | Χαμηλή | 1 | Από την τακτική παρακολούθηση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων προκύπτει ότι τα επίπεδα των καταλοίπων παραμένουν εντός των νόμιμων ορίων. Τα φυτοφάρμακα δεν συγκεντρώνονται στη γλυκερίνη. | Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 επιβάλλει όρια για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. |  |  |
| Μόλυνση λόγω διεργασίας ανάκτησης αλάτων (στο στάδιο εξουδετέρωσης της γλυκερίνης) | Χ | Χαμηλή | Χαμηλή | 1 | Το NaCl (αλάτι) διαλύεται σχεδόν πάντα στην ακατέργαστη γλυκερίνη και δεν αποτελεί υποπροϊόν σε στερεή κατάσταση |  |  | Δυνατότητα χρήσης του ανακτηθέντος άλατος ως λιπάσματος |
| Λήψη λιπαρών υλών – ορθή επισήμανση |  | Μέτρια | Υψηλή | 4 |  |  | Εάν λαμβάνονται λιπαρές ύλες ως υποπροϊόν, επιβάλλεται η επισήμανση των λιπαρών υλών με την ένδειξη «μη προοριζόμενο για ζωοτροφές/μη προοριζόμενο για τρόφιμα», ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν στον τομέα παρασκευής ζωοτροφών | Απαγορεύεται η χρήση των λιπαρών οξέων που περιέχουν μεθυλεστέρες (γνωστά επίσης ως λιπαρές ύλες), τα οποία συλλέγονται μετά την ανάκτηση της μεθανόλης κατά την παραγωγή βιοντίζελ, για την παραγωγή ζωοτροφών, επειδή οι λιπόφιλες πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ συγκεντρώνονται στα λιπαρά οξέα. |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 7. Αποθήκευση |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ/Ή ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Μόλυνση λόγω έλλειψης διαχωρισμού | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  |  | Εφαρμόζονται διαδικασίες αποθήκευσης για τη μείωση του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης. Ειδικές δεξαμενές |  |
| Μόλυνση από μέσα καθαρισμού | Χ | Χαμηλή | Μέτρια | 2 | Αυτή η ταξινόμηση κινδύνου ισχύει για τις δεξαμενές όπου αποθηκεύονται τόσο χημικές ουσίες όσο και φυτικά έλαια. Είναι πιθανόν οι υπεύθυνοι επιχείρησης να μην χρησιμοποιούν παράγοντες καθαρισμού κατάλληλους για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Για τις δεξαμενές αποθήκευσης στην ΕΕ που εφαρμόζουν το σύστημα HACCP και αποθηκεύουν χωριστά τα φυτικά έλαια και οι χημικές ουσίες, η πιθανότητα χρήσης ακατάλληλων μέσων καθαρισμού είναι πολύ χαμηλή. |  | Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να αξιολογούνται και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου |  |
| Θερμικά υγρά θέρμανσης από προβληματικό εξοπλισμό | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση τοξικών θερμικών υγρών για τη θέρμανση. Ωστόσο, λόγω των σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών θέρμανσης που εφαρμόζονται κατά την αποθήκευση, η πιθανότητα διαρροής θερμικών υγρών στο προϊόν είναι χαμηλή. |  | Εάν χρησιμοποιήθηκαν θερμικά υγρά θέρμανσης, η εταιρεία αποθήκευσης πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση των καθαρών απωλειών και τις κατάλληλες αναλύσεις, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. | Συνιστάται η θέρμανση με νερό και ατμό. Δεν χρησιμοποιούνται ευρέως θερμικά υγρά για τη θέρμανση. |
| Διασταυρούμενη μόλυνση | Χ | Μέτρια | Μέτρια | 3 |  |  | Ειδικά κυκλώματα και ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης. Εφαρμόζεται διαδικασία αποθήκευσης. |  |

| 8. Προσέγγιση βάσει κινδύνων για τη γλυκερίνη | 8. Μεταφορά γλυκερίνης |
| --- | --- |
| ΚΙΝΔΥΝΟΣ | ΚΑΤ. | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ | ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ | ΤΑΞΙΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ/Ή ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | ΜΕΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Μόλυνση από προηγούμενο φορτίο | Φ/Χ/Β | Χαμηλή | Μέτρια | 2 |  |  | Έλεγχος των τριών προηγούμενων φορτίων. |  |
| - Βυτιοφόρα οχήματα, βυτιοφόρα βαγόνια και φορτηγίδες | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 | Μεταφορά γλυκερίνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. | Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 183/2005 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη μεταφορά πρώτων υλών ζωοτροφών | Έλεγχος προηγούμενων φορτίων μέσω της βάσης δεδομένων IDTF (βάση δεδομένων διεθνών μεταφορών ζωοτροφών) Μεταφορά κατάλληλη για πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως περιγράφεται στον ευρωπαϊκό οδηγό σχετικά με τη βιομηχανική παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών. |  |
| Μόλυνση από μέσα καθαρισμού | Χ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  |  | Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται στους περιέκτες μεταφοράς γλυκερίνης πρέπει να απομακρύνονται μέσω έκπλυσης. Τα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται πρέπει να αξιολογούνται για τυχόν κινδύνους και πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. Δεν πρόκειται για συνήθη κίνδυνο, διότι στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικά βυτία μεταφοράς |  |
| Βυτιοφόρα οχήματα | Χ | Χαμηλή | Ελάχιστη | 1 | Χρησιμοποιούνται βυτία από ανοξείδωτο χάλυβα τα οποία θερμαίνονται με νερό ψύξης από τον κινητήρα μέσω συστήματος διπλών τοιχωμάτων (και όχι σπειρών). |  |  |  |
| Ξένα σώματα | Φ | Χαμηλή | Υψηλή | 3 |  |  | Στο σχέδιο ποιότητας πρέπει να επιβάλλεται η υποχρέωση φόρτωσης της γλυκερίνης στα βυτιοφόρα οχήματα μέσα σε στεγαζόμενο χώρο. |  |
| Επιβλαβείς οργανισμοί | Β | Μέτρια | Μέτρια | 3 |  |  | Πρόγραμμα προαπαιτουμένων αντιπαρασιτικής προστασίας. | Έλεγχος της δραστηριότητας των επιβλαβών οργανισμών. |

# 9. Ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες στο σύστημα EFISC εκτελούν σχέδιο παρακολούθησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.4.3. του κώδικα EFISC.

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή για τη διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων, ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης που παρατίθενται κατωτέρω. Ο ελάχιστος αριθμός αναλύσεων εξαρτάται από την ποσότητα, σε τόνους, των πρώτων υλών ζωοτροφών που παράγονται σε μία τοποθεσία, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα κατωτέρω.

Σχέδιο ελάχιστων απαιτήσεων παρακολούθησης της γλυκερίνης ως υποπροϊόντος της μεταποίησης φυτικών ελαίων

Πίνακας Α	Γλυκερίνη και ακατέργαστη γλυκερίνη.

| Ετήσια παραγωγή σε τόνους (τ) Παράμετρος | ≤ 10 000 τ | > 10 000 τ – ≤ 20 000 τ | > 20 000 τ |
| --- | --- | --- | --- |
| Διοξίνη | 2 | 4 | 4 |
| PCB παρόμοια με διοξίνες | 2 | 4 | 4 |
| PCB μη παρόμοια με διοξίνες | 2 | 4 | 4 |
| Σαλμονέλα | 2 | 3 | 4 |
| Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Hg) | 2 | 3 | 4 |
| Φυτοφάρμακα | 2 | 2 | 2 |
| Μεθανόλη* | 2 | 3 | 4 |

* Εξέταση της μεθανόλης μόνο για την ακατέργαστη γλυκερίνη

Έγγραφο αναφοράς τομέα FEDIOL: προσάρτημα 4 του ευρωπαϊκού οδηγού ορθής πρακτικής για τη βιομηχανική παρασκευή ασφαλών πρώτων υλών ζωοτροφών:

http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf