Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó európai útmutató

Ágazati referenciadokumentum a biodízel-feldolgozásból származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról

1.1. változat:

2014. november

Jelen európai útmutató hatálya alá tartozó ágazatok

Az alábbi ágazatspecifikus ágazati dokumentumokat a megfelelő ágazati szervezetek dolgozták ki az európai takarmány-összetevők biztonsági tanúsítási rendszerével (EFISC) együttműködve:

Starch Europe	Ágazati referenciadokumentum a keményítő-feldolgozásból származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról

FEDIOL 	Ágazati referenciadokumentum az olajos magvak sajtolásából és növényi olajok finomításából származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról

EBB	Ágazati referenciadokumentum a biodízel-feldolgozásból származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról

Jelen európai útmutató elérhető egyéb, takarmány-alapanyagok előállításával foglalkozó gyártók számára ágazatspecifikus dokumentum kidolgozása alapján.

Információk az EBB-vel kapcsolatban

Kapcsolattartó:

European Biodiesel Board (EBB)	EBB
Boulevard Saint Michel 34 		European Biodiesel Board
1040 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0)2 763 2477
Fax: +32 (0)2 763 0457

E-mail cím: ebb@ebb-eu.org

Honlap: www.ebb-eu.org

Információk az EFISC rendszerrel kapcsolatban

EFISC

Takarmány-összetevők európai biztonsági tanúsítási rendszere

Kapcsolattartó:

EFISC Aisbl

Avenue des Arts 43 c/o Starch Europe

B1040 Bruxelles/Brussel

Tel.: + 32 (0)2 771 53 30

Fax: + 32 (0)2 771 38 17

E-mail: mailto:info@efisc.eu

Honlap: www.efisc.eu

Kiadói és szerzői jogi információ

Minden jog fenntartva ©EFISC Aisbl

1.1. változat

2014. november

A jelen biodízel-ágazati dokumentum nem foglalkozik az állati zsírok/hulladékolaj gyártási folyamataival és az azokból származó takarmány-alapanyagokkal, ezért azok nem képezik a jelen ágazati dokumentum tárgyát és ki vannak zárva az EFISC-tanúsítás köréből.

Jelen kockázatértékelés a Fediol ágazati referenciadokumentumra épül (a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó európai útmutató 4. fejezete) a növényi olajok gyártására vonatkozóan. Ennélfogva kiindulási pontja a bejövő anyagok szállítása.

# Bevezetés

Az Európai Biodízeltanács (a továbbiakban: EBB) a biodízel mellett számos, állati takarmányozásra illetve műszaki célokra szánt társterméket is előállít. Az EBB közel 80 tagvállalatot és egyesületet számlál 21 uniós tagországban.

Az EBB tagjai elkötelezettek a biztonságos takarmány-alapanyagok gyártása, valamint az iránt, hogy bizonyítsák az európai egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelésüket, különösen a 183/2005/EK takarmányhigiéniai rendelet, valamint a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló rendelet (68/2013/EU) keretein belül.

A biodízel megújuló üzemanyag, amely fenntartható alternatívát jelent a fosszilis tüzelőanyagokkal szemben. Amellett, hogy csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az európai közlekedésben, a biodízel nagy mennyiségű glicerint biztosít állati takarmány és egyéb, műszaki célokra hasznosított melléktermékek előállításához.

Az alábbi dokumentum támogatást kíván nyújtani a biodízel-létesítmények számára a biztonságos takarmány-alapanyagok előállításához. Az EBB elvégezte a takarmányalapanyag-lánc kockázatértékelését az iparág által feldolgozott fő bejövő anyagoktól kezdve. Ezek az értékelések eszközül szolgálnak a biodízelgyártók számára saját takarmánybiztonsági irányítási rendszerük értékeléséhez. Támogatják továbbá a gyártókat a vevőikkel, beszállítóikkal és egyéb érdekelt felekkel a lánc ellenőrzésével kapcsolatban folytatott párbeszéd során. Az ellenőrzési intézkedésekkel is foglakozó kockázatértékelések továbbá részletezik a HACCP-rendszer és az azt támogató előfeltételi programok koncepcióját, a kísérő európai útmutató 5. és 6. fejezetében említettek szerint.

Az EBB hangsúlyozza, hogy elsősorban a vállalatok felelősek azért, hogy biztonságos takarmányt biztosítsanak, és a kockázatértékelés nem helyettesítheti a felelősséget.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3

2.	A takarmány-alapanyagok felsorolása	5

3.	A biodízel folyamatleírása	7

3.1.	A növényi olaj átvétele	7

3.2.	Reakciószakasz / Transz-észterezés	7

3.3.	Elválasztási szakasz	8

3.4.	Savanyítás és szabad zsírsavak elválasztása	8

3.5.	A glicerin semlegesítése	8

3.6.	Metilészter mosás	8

3.7.	Tárolás	8

3.8.	Szállítás	9

6.	A biodízel gyártási folyamatának folyamatábrája	9

7.	Kockázatértékelés	11

7.1.	Az EBB az alábbi bejövő anyagokkal kapcsolatban végezte el a takarmánylánc kockázatértékelését	11

7.2.	A biodízel-ágazat kockázatalapú megközelítésének összegzése	11

7.3.	A biodízelgyártásból származó takarmány-alapanyagokra vonatkozó veszélyek jellemzésének kockázatalapú megközelítése	12

7.4.	A kockázatértékelés elvégzésére szolgáló eljárás	13

8. A glicerin kockázatalapú megközelítése	14

9. Minimális ellenőrzés	26

# A takarmány-alapanyagok felsorolása

Az EU biodízel iparága által feldolgozott fő nyersanyagok a repceolaj, a szójababolaj, a napraforgóolaj és a pálmaolaj, a metanollal együtt.

Az Európai Unió takarmány-alapanyagokat tartalmazó jegyzéke közös rendszert biztosít az unión belül a takarmány-alapanyagok leírásához és címkézéséhez. A jegyzék minden felsorolt takarmány-alapanyag esetében tartalmazza a termék nevét, azonosító számát, a takarmány-alapanyag leírását, ideértve - adott esetben - a gyártási folyamatra vonatkozó információkat, valamint a 767/2009/EK rendelet 16. cikk (1) bekezdés (b) pontja szerinti, kötelezően feltüntetendő adatokat helyettesítő adatokat.

Az alábbiakban a biodízelhez kapcsolódó takarmány-alapanyagok felsorolása található, a 68/2013/EU rendelet szerint (növény eredetre adaptálva):

| Glicerin, nyers | 13.8.1 | Az alábbiak során nyert melléktermék: — az olaj/zsír hasításának olajkémiai eljárása zsírsavak és vizes glicerinoldat nyerése céljából, amelyet vagy a vizes glicerinoldatnak nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése követ, vagy a természetes olajoknak/zsíroknak zsírsav-metilészterek és vizes glicerinoldat nyerése érdekében végzett transz-észterezése (legfeljebb 0,5% metanoltartalommal), amelyet a vizes glicerinoldatnak nyers glicerol nyerése érdekében végzett sűrítése követ; — biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével. A glicerinben maradhatnak ásványi és szerves sók (legfeljebb 7,5%). Legfeljebb 0,5% metanolt és legfeljebb 4%, zsírsav-metilészterekből, zsírsav-etilészterekből, szabad zsírsavakból és gliceridekből álló MONG-ot (Matter Organic Non Glycerol, nem glicerines szerves anyag) tartalmazhat; — növényi eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából. Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat. |
| --- | --- | --- |
| Glicerin | 13.8.2 | Az alábbiak során nyert melléktermék: — olajkémiai eljárás, amely vagy a) olaj/zsír hasítása révén történik, melyet a vizes glicerinoldat sűrítése és desztillációval (lásd B. rész, eljárások glosszáriuma, 20. bejegyzés) vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ; vagy b) természetes olajok/zsírok transz-észterezése zsírsav-metilészterek és nyers vizes glicerinoldat nyerése céljából, melyet a vizes glicerinoldatnak nyers glicerin nyerése érdekében történő sűrítése és desztillációval vagy ioncserés eljárással történő finomítás követ; — biodízel-előállítás (zsírsavak metil- vagy etilészterei) nem meghatározott növényi eredetű olajok és zsírok transz-észterezésével, amit a glicerin finomítása követ. Minimális glicerintartalom: a szárazanyag 99 %-a; — növényi eredetű olajok/zsírok rendes esetben lúggal vagy alkáliföldfémekkel történő elszappanosítása szappan nyerése céljából, amelyet a nyers glicerin finomítása és desztillálás követ. Legfeljebb 50 ppm hidrogénezésből származó nikkelt tartalmazhat. |

2.1. A kezelés és feldolgozás során használható technológiai segédanyagok

Víz

Alumínium-szulfát

Citromsav

Vas-klorid

Sósav

Kálium-hidroxid

Nátrium-hidroxid

Nátrium-metoxid

Kénsav

Foszforsav

Toluol-szulfonsav

A jegyzék nem teljes

# A biodízel folyamatleírása

A biodízel zsírsav-metilészterekből áll, és olajok és zsírok monoalkoholokkal, jellemzően metanollal történő reakciója során keletkezik. Az alkilészterek képződésének felgyorsítása érdekében katalizátort, rendszerint nátrium- vagy kálium-hidroxidot és/vagy metilátokat használnak. Ez a gyártási folyamat a transz-észterezés.

Jelen szakasz tartalmazza a biodízel gyártási folyamatának leírását a növényi olajoktól kezdődően, amikor a triglicerid olajt monoalkohollal történő reakció során alkilra (biodízel) és glicerinre bontják. A biodízel és glicerin fázisokat ezt követően különválasztják és tisztítják. A gyártási folyamatok ugyanazokból a szakaszokból állnak, a gyártási mennyiségtől függetlenül, habár a berendezések jelentős mértékben eltérőek lehetnek.

## A növényi olaj átvétele

A biodízel üzemekbe szállított növényi olajok részben finomított növényi olajok. A szállítást megelőzően (a FEDIOL ágazati referenciadokumentum alapján) a növényi olajokat számos finomítási lépésnek vetik alá a különböző szennyeződések, úgymint foszfatidok, szabad zsírsavak, viasz, tokoferolok vagy színezékek eltávolítása érdekében, amelyek akadályozhatják a biodízel folyamat során végbemenő reakciót.

A legtöbb, ha ugyan nem az összes alapanyagot valamilyen előzetes kezelésnek vetik alá a szennyeződések vagy szabad zsírsavak (FFA) csökkentése érdekében, mielőtt nyersanyagként felhasználásra kerülnek biodízel gyártása során.

Átadást követően a részben finomított növényi olajokat előfeldolgozásra szolgáló tárolótartályokban különítik el. Megvizsgálják a bejövő anyag biztonságosságát és minőségét.

A szabadzsírsav- és víztartalom, valamint a nem szappanosítható anyagtartalom kulcsfontosságú paraméterek a magas konverziós hatásfok elérése szempontjából a transz-észterezési reakció során. Az olajparaméterek eredményei befolyásolják a nyersanyag mennyiségét, valamint az alkohol és katalizátor arányát a transz-észterezési folyamat során.

## Reakciószakasz / Transz-észterezés

A reakciószakaszban a cél az alapanyag szabad zsírsav (FFA) frakciójának átalakítása biodízellé. Magas szabadzsírsav-tartalom esetén a reakciószakasz általában két lépésben zajlik le: észterezés és transz-észterezés.

A bejövő növényi olaj előfeldolgozási elemzését követően az alkoholt és a katalizátort összekeverik, majd a reakciótartályba továbbítják, ahol hozzáadják a növényi olajhoz (1. ábra, Folyamatábra). Ez a szakasz az észterezés, ami a transz-észterezést megelőzően az olaj szabadzsírsav-tartalmának csökkentése érdekében végzett előkezelés.

A teljes transz-észterezési folyamat a környezettől elzártan történik az alkoholveszteség megakadályozása érdekében. A felesleges alkoholt általában arra használják fel, hogy biztosítsák az olaj észtereire történő teljes átalakulását.

## Elválasztási szakasz

Amikor a reakció végbemegy, két fő termék áll rendelkezésre: a glicerin és a biodízel. Mindkét termékben jelentős mennyiségű felesleges metanol van jelen, amely a reakció során került felhasználásra. Ezen a ponton semlegesítik a reakciós keveréket, amennyiben arra szükség van. A glicerin fázis sokkal sűrűbb, mint a biodízel fázis, így lehetőség van gravitációs elválasztásukra egyszerűen úgy, hogy a glicerint kivonják az ülepítő tartály aljából. Előfordul, hogy centrifugát használnak a két anyag gyorsabb különválasztása érdekében.

## SAVANYÍTÁS ÉS SZABAD ZSÍRSAVAK ELVÁLASZTÁSA

Az elválasztást követően kapott glicerin általában 50% glicerin, 40% metanol és 10% szappan és katalizátor. A katalizátort semlegesítik, a szappanokat pedig zsírsavakra és sókra bontják. A szabad zsírsavakat és a metanolt eltávolítják és hasznosítják.

## A glicerin semlegesítése

A glicerin melléktermék felhasználatlan katalizátort és szappanokat tartalmaz, amit savval semlegesítenek, majd a mellékterméket nyers glicerinként eltárolják. Előfordul, hogy az ebben a fázisban képződött sót műtrágyaként hasznosítják. Legtöbb esetben nem távolítják el a sót a glicerinből. A vizet és az alkoholt eltávolítják, amelynek eredményeképp kb. 80%-os tiszta glicerint nyernek, amely nyers semlegesített glicerinként értékesíthető.

Finomított glicerin: Előfordul, hogy a víz és a sók desztillációval történő eltávolítása során a nyers glicerint tovább finomítják gyógyszerészeti vagy műszaki vagy takarmány minőségű termék nyerése érdekében.

## Metilészter mosás

A glicerintől való elválasztás követően a biodízelt meleg vízzel enyhén átmoshatják a maradék katalizátorok vagy szappanok eltávolítása érdekében, majd szárítják, és eltárolják. Bizonyos folyamatokban erre a lépésre nincs szükség. Bizonyos rendszerekben a biodízelt desztillálják. Ez a lépés opcionális, és növeli a biodízel tisztaságát.

## Tárolás

A glicerint megfelelő tárolótartályokban tárolják.

## Szállítás

A feldolgozott glicerin társterméket szállítani kell. A társtermék szállításának összhangban kell állnia az uniós és nemzeti jogszabályokkal, az érvényben lévő szállítási kódexekkel, vevőkövetelményekkel, valamint az „Ágazati referenciadokumentum a biodízel-feldolgozásból származó biztonságos takarmány-alapanyagok gyártásáról” című jelen kódex követelményeivel.

# A biodízel gyártási folyamatának folyamatábrája

Ez a folyamatábra egy nagyon általános biodízel folyamatot mutat be

# Kockázatértékelés

## Az EBB az alábbi bejövő anyagokkal kapcsolatban végezte el a takarmánylánc kockázatértékelését

Nyersanyag: Növényi olajok

A biodízel telephelyeknek minden esetben meg kell felelniük a kockázatértékelésekre vonatkozó követelményeknek. Az 1. melléklet tartalmazza a veszélyeket összefoglaló táblázatot, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a lista nem teljes, és a vállalkozásoknak saját kockázatértékelést kell végezniük. A konkrét veszélyekről és ellenőrzési intézkedésekről további információkat tartalmaznak a kockázatértékelési táblázatokban felsorolt vonatkozó HSE-kiadványok és EK-rendeletek.

## d) A biodízel-ágazat kockázatalapú megközelítésének összegzése

A potenciális veszélyforrások listájának összeállítása során a vállalkozóknak figyelembe kell venniük a következőket:

- A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló irányelv (2002/32/EK).

- A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló rendelet (1829/2003/EK).

- A forgalomba hozatali rendelet (767/2009/EK).

- A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló rendelet (396/2005/EK).

- A takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló rendelet (68/2013/EU).

- A növényi olajokból és zsírelegyekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények engedélyezése és az olajok, a zsírok és az ezekből származó termékek előállítására, tárolására, szállítására és dioxintartalmuk vizsgálatára vonatkozó különleges előírások tekintetében történő módosításáról szóló rendelet (225/2012/EU).

A következő nem teljes veszélylista példákat tartalmaz, és a helyi körülmények szerint érdemes alakítani.

Biológiai veszélyek

- Releváns vegetatív kórokozók a takarmányhigiéniai rendelet és a kapcsolódó mikrobiológiai kritériumok szerint.

Potenciális vegyi veszélyek

- Technológiai vegyszerek, technológiai segédanyagok és antioxidánsok,

- Mikotoxinok

- Nehézfémek

- Növényvédőszer-maradékok

- PCB, dioxinok

- Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)

- Kenőanyagok (nem élelmiszeripari)

- Károsítók elleni vegyi anyagok

A technológiai segédanyagok használatát a vállalkozás által jelen útmutató 6. pontjának követelményeivel összhangban kidolgozott veszélyelemzés tartalmazza.

Fizikai szennyeződési veszélyek

- Fizikai szennyeződés, pl. fém, üveg

Radioaktivitással kapcsolatos veszélyek

- Radionuklidok (nukleáris baleset után)

## A biodízelgyártásból származó takarmány-alapanyagokra vonatkozó veszélyek jellemzésének kockázatalapú megközelítése

Az itt következő táblázatok a biodízelgyártásból származó, takarmány-alapanyagként értékesített termékekre vonatkozó veszélyek jellemzését tartalmazzák. Az alábbi kockázatértékelési táblázatokkal kapcsolatban további részletek az EFISC fő szövegének a HACCP-rendszerre vonatkozó 6. fejezetében találhatók.

Ezek a kockázatok nem tekinthetők teljes körűnek, és eltérőek lehetnek a biodízelgyártók között az adott konkrét gyártó feldolgozási feltételei alapján.

A biodízelgyártók a kockázatokat a helyi üzemeltetési feltételeknek megfelelően pontosították.

A veszélyek három kategóriája került megítélésre:

- Biológiai veszélyek;

- Vegyi veszélyek; és

- Fizikai veszélyek.

## A kockázatértékelés elvégzésére szolgáló eljárás

Az EBB az útmutató HACCP-rendszerre vonatkozó 6. fejezetében leírt módszertant követte

### A biodízel gyártási folyamata: Az EBB által szerkesztett folyamatábra bemutatja a biodízelgyártás összes szakaszát: a nyersanyagok szállításától és átvételétől kezdve a tároláson, a technológiai segédanyagok alkalmazásán, az anyagok transz-észterezést követő elválasztásán, a mosáson át (amely eredményeképp létrejön a biodízelből és nyers glicerinből álló végtermék), az ezt követő tárolásig és szállításig.

### A feldolgozás lépéseire vonatkozóan általában leírásra kerültek a közművekkel kapcsolatos veszélyek. Biztonsági veszélyt jelentenek olyan biológiai (B), vegyi (V) vagy fizikai (F) anyagok a termékben, amelyek a terméket ártalmassá teszik az emberek vagy állatok egészségére.

### A lánc azon elemei tekintetében, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az EBB-tagoknak a gyártási folyamat során végzett szakmai tevékenységéhez, minden egyes veszélyre vonatkozóan elvégezték a kockázatelemzést.

### A korábban leírtak szerint ezek a kockázatok nem tekinthetők teljes körűnek, és eltérőek lehetnek a biodízelgyártók között az adott konkrét gyártó feldolgozási feltételei alapján.

### A táblázatok nem tartalmaznak továbbá működési előfeltételi programokat (OPRP) és kritikus szabályozási pontokat (CCP), mivel az ilyen OPRP-k vagy CCP-k megállapításához vezető döntésnek összhangban kell lennie minden egyes üzem vagy feldolgozósor adott működési feltételeivel.

### Az EBB indokolta a kockázatelemzést.

### Az EBB ellenőrizte, hogy vannak-e uniós jogszabályban vagy kereskedelmi szabványban meghatározott határértékek az adott veszélyre nézve, és amennyiben vannak, akkor felsorolta azokat.

| 8. A glicerin kockázatalapú megközelítése | Általános kockázat: Biodízel feldolgozás |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Vízminőség | V/B/F | Alacsony | Magas | 3 | A biodízel gyártása során vizet használnak. | A 183/2005/EK rendelet értelmében a gyártás során felhasznált víznek megfelelő minőségűnek kell lennie. | Megfelelő, ivóvíz minőségű vizet kell használni. Kijelölt vízhálózatok. |  |
| Tisztítószerek | V | Alacsony | Közepes | 2 | A tisztítószerek érintkezésbe kerülnek a termékkel. |  | A termelési rendszerben használt tisztítószereket ki kell öblíteni. A felhasznált tisztítószereket értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. | Nem gyakori kockázat, mivel a legtöbb termelési létesítményben folyamatos eljárást alkalmaznak. |
| Berepülő madarak | B | Alacsony | Közepes | 2 |  |  |  | Zárt épülettel ez a veszély megelőzhető. |
| A növényvédő szerekből származó toxinok | V | Nagyon alacsony | Magas | 2 | A nyitott dobozokban lévő mérgezett csalétkek keresztszennyeződést okozhatnak |  | Kártevők elleni védekezési programot kell alkalmazni. Meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket a kockázat minimalizálása érdekében |  |
| Kenőanyagok | V | Alacsony | Magas | 3 |  |  | A kenőanyagok használatát használat előtt értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. | Beszerzési specifikációk. A kockázat alacsony, mivel használat előtt ellenőrzik az olajokat. |
| Rovarok és rágcsálók | B | Közepes | Alacsony | 2 |  |  | Épület biztosítása, takarítási programok és kártevők elleni védelmi rendszer az előfeltételi program részeként |  |
| Keresztszennyeződés a korábban kezelt termék miatt | V/B/F | Alacsony | Magas | 3 | A keresztszennyeződés kockázata alacsony, ha a vállalkozó bebizonyította, hogy a megvalósított öblítési és tisztítási eljárások hatékonyak. |  | A HACCP-tervben meghatározott szigorú protokoll: (i) elfogadható működési időtartam új olajokkal, valamint (ii) harmadik fél általi ellenőrzést kell bevezetni | Több alapanyagot felhasználó üzem, amely 1. és 2. kategóriájú állati zsírok vagy a vendéglátóiparból származó használt étolaj feldolgozását követően friss olajjal szándékozik működni |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 2. Növényiolaj-alapanyag átvétele |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Az előző rakományból származó szennyeződés teherautóval, uszállyal vagy óceánjáró járművel történő szállítás közben | V | Alacsony | Magas | 3 | A növényi olajok szállítása általában arra a célra szolgáló, kijelölt szállítójárműveken történik |  | A kockázatot értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. Kijelölt szállítás, az előző három rakomány ellenőrzése. | Szemrevételezések |
| Idegen anyagok | F | Alacsony | Alacsony | 1 | Idegen anyagok jelenléte lehetséges. |  | Kijelölt épületek és útvonalak, szűrők, személyzeti higiénia, üvegekkel kapcsolatos eljárások, helyes karbantartási gyakorlat. |  |
| Nemkívánatos anyagokkal történő szennyeződés | V | Alacsony | Magas | 3 | Általában az alább felsorolt szennyező anyagok nem a glicerinben koncentrálódnak, hanem a zsírsav-metil-észterben (FAME) | 32/2002/EK rendelet a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról | Ellenőrzési terv | Normális esetben a nemkívánatos anyagokkal történő szennyeződés ESÉLYE ALACSONY; ha a gyártó alacsonyabb minőségű nyersanyagot vásárol, a kockázat közepes mértékűre emelkedik |
| - Dioxinok és dioxinszerű PCB-k | V | Nagyon alacsony | Magas | 2 |  | 2002/32/EK irányelv és 225/2012/EU rendelet | Ellenőrzési terv | A dioxinokról szóló 225/2012/EU rendelet bizonyos bejövő termékekkel kapcsolatban megemlíti a dioxinok 100%-os ellenőrzését |
| - Nikkel | V | Alacsony | Magas | 3 |  | 68/2013/EU rendelet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről | Ellenőrzési terv | A biodízelgyártás során legtöbb esetben nem használnak nikkelt |
| - nem dioxinszerű PCB-k | V | Nagyon alacsony | Magas | 2 |  | 2002/32/EK irányelv a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról | Ellenőrzési terv |  |
| - PAH | V | Alacsony | Magas | 3 |  |  | Ellenőrzési terv |  |
| A szermaradék-határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékok, pl. gyomirtók, rovarirtók, gombaölők, rágcsálóirtók a minimális kockázati szint felett. | V | Alacsony | Közepes | 2 | A növényvédőszer-maradékok rendszeres ellenőrzése nyersolajban azt mutatja, hogy a szermaradék-szint a jogszerű határértékeken belül marad. | A 396/2005/EK rendelet meghatározza a növényvédőszer-maradékok határértékeit. Ez a rendelet megengedi egy transzfertényező alkalmazását engedélyezett növényvédő szerek feldolgozott termékekbe történő átvitele vonatkozásában, amennyiben biztosítják az élelmiszerbiztonságot. | Ellenőrzési terv | A növényvédő szerek többsége nem oldódik vízben, így nem kerül át a glicerin vizes fázisába. |
| A 32/2002/EU irányelvben felsorolt növényvédőszer-maradékok mint a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok | V | Nagyon alacsony | Magas | 2 | Egyes betiltott növényvédő szerek jelen lehetnek a környezetben. A nyers szójababolajban való előfordulásuk esélye azonban nagyon alacsony. Az endoszulfán szójababbal történő alkalmazása megengedett. Az ellenőrzési adatok azt mutatják, hogy a maradék mennyisége a nyersolajban a megengedett határértéken belül marad. | A 2002/32/EK irányelv számos növényvédőszer-maradékra vonatkozóan meghatározza azok határértékeit a takarmányban. | Ellenőrzési terv | A növényvédő szerek többsége nem oldódik vízben, így nem kerül át a glicerin vizes fázisába. |
| Mikrobiológiai szennyeződés |  | Alacsony | Közepes | 2 |  |  | Ellenőrzési terv |  |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 3. Bejövő anyagok tárolása |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Tisztítószerek által okozott szennyeződés | V | Alacsony | Közepes | 3 | A kockázati besorolás olyan létesítményekre vonatkozik, ahol vegyi anyagokat és növényi olajokat egyaránt tárolnak. Előfordulhat, hogy a vállalkozások nem olyan tisztítószereket használnak, amelyek alkalmasak az élelmiszeriparban történő felhasználásra. Az EU területén lévő azon tartálylétesítmények esetében, amelyek alkalmazzák a HACCP-rendszert és elkülönítve tárolják a növényi olajokat és a vegyi anyagokat, nagyon alacsony a nem megfelelő tisztítószerek használatának kockázata. |  | A felhasznált tisztítószereket értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. |  |
| Meghibásodó berendezésekből származó hőtechnikai folyadékok | V | Alacsony | Magas | 3 | Még mindig előfordulhat mérgező hőtechnikai folyadékok használata. A tárolás során alkalmazott viszonylag alacsony fűtési hőmérsékletnek köszönhetően azonban nagyon alacsony az esélye annak, hogy hőtechnikai folyadék szivárog a termékbe. |  | A nettó veszteségek dokumentálása és, szükség esetén, elemzése. | Ajánlott a vízzel és gőzzel történő fűtés alkalmazása. A hőtechnikai folyadékok használata nem gyakori. |
| Keresztszennye-ződés | V | Alacsony | Közepes | 2 | A kockázati források között szerepel az üzemzavar és a baleset. Rendkívül alacsony előfordulási gyakoriság. A hatás csökkentésére szolgáló megelőző intézkedések között szerepel az automatizált biztonsági mechanizmusok alkalmazása, a kiömlések elhatárolása, a munkaterületek biztonsága, a munkaterületekhez való hozzáférés korlátozása. |  | Tárolási eljárás alkalmazása |  |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 4. Az 1. fázis a 3 közül - Transz-észterezés (reakciófázis) |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Szennyező anyagok technológiai segédanyagokban (lúgoldat, savak) | V | Alacsony | Közepes | 2 | A technológiai segédanyagok érintkezésbe kerülnek a termékkel. | 68/2013/EU rendelet a takarmány-alapanyagok jegyzékéről | Az olajjal közvetlenül érintkezésbe kerülő technológiai segédanyagokat értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. Közvetlen folyamatellenőrzés, a vegyi anyagok tárolására szolgáló tartályok megfelelő címkézése |  |
| Metanol hozzáadása során okozott szennyeződés |  | Alacsony | Közepes | 2 | A metanolban előforduló nemkívánatos anyagok |  | Megfelelő minőségű metanolt kell használni A szerződésben leírtak szerint Állandó folyamatellenőrzés, a vegyi anyagok tárolására szolgáló tartályok megfelelő címkézése | Nagyon kis méretű vállalkozások esetében a veszélyes vegyi anyagok kezelése nagyobb kockázatot jelenthet a vállalkozás számára, ha ezeket a vegyi anyagokat kézzel viszik át és alkalmazzák egy szakaszos folyamat során, nem pedig automatizált rendszer használatával. |

| Katalizátor hozzáadása során okozott szennyeződés |  | Alacsony | Közepes | 2 | A katalizátorban előforduló nemkívánatos anyagok |  | Megfelelő minőségű katalizátort kell használni A szerződésben leírtak szerint Állandó folyamatellenőrzés, a vegyi anyagok tárolására szolgáló tartályok megfelelő címkézése |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 5. A 2. fázis a 3 közül - Transz-észterezés (elválasztási fázis) |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| A glicerinben maradó metilészter | V | Alacsony | Magas | 3 | A biodízel elválasztása a társtermékektől - 1. fázis | A 68/2013/EU rendelet megemlíti a következőt: Legfeljebb 4%, zsírsav-metilészterekből, zsírsav-etilészterekből, szabad zsírsavakból és gliceridekből álló MONG-ot (Matter Organic Non Glycerol, nem glicerines szerves anyag) tartalmazhat | Ellenőrzési terv és a folyamat nyomon követése |  |
| A nyers glicerinben előforduló metanol | V | Közepes | Magas | 4 |  | A 68/2013/EU rendelet megemlíti a következőt: Legfeljebb 0,5% metanolt tartalmazhat | Folyamatparaméterek szerinti ellenőrzés |  |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 6. A 3. fázis a 3 közül - Savanyítás és szabad zsírsavak elválasztása |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Szennyező anyagok technológiai segédanyagokban (lúgoldat, savak) | V | Alacsony | Magas | 3 | A technológiai segédanyagok érintkezésbe kerülnek a termékkel. Túladagolás kockázata | A 68/2013/EU rendelet meghatározza a gyártási folyamatból, illetve a technológiai segédanyagokból származó vegyi szennyeződések határértékeit | Az olajjal közvetlenül érintkezésbe kerülő technológiai segédanyagokat értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. Közvetlen folyamatellenőrzés (felhasználási ráták) |  |
| Az MRL feletti növényvédőszer-maradékok, pl. gyomirtók, rovarirtók, gombaölők, rágcsálóirtók az MRL felett. | V | Alacsony | Alacsony | 1 | A növényvédőszer-maradékok rendszeres ellenőrzése azt mutatja, hogy a szermaradék-szint a jogszerű határértékeken belül marad. A növényvédő szerek nem koncentrálódnak a glicerinben | A 396/2005/EK rendelet meghatározza a növényvédőszer-maradékok határértékeit. |  |  |
| A sóvisszanyerési folyamat (a glicerin semlegesítése) során okozott szennyeződés | V | Alacsony | Alacsony | 1 | Az NaCl (só) majdnem mindig feloldódik a nyers glicerinben, és nem szilárd társtermék |  |  | A sóvisszanyerés lehetősége műtrágyaként történő felhasználásra |
| Zsíros anyag képződése - megfelelő címkézés |  | Közepes | Magas | 4 |  |  | Amennyiben társtermékként zsíros anyag képződik, a zsíros anyagot „nem takarmány / nem élelmiszer” címkével kell ellátni annak biztosítása érdekében, hogy azt ne használják fel a takarmány ágazatban | A metanol visszanyerését követően a biodízelgyártás során gyűjtött zsírsavak és metilészterek (más néven zsíros anyagok) takarmányozási célokra történő alkalmazása tiltott, mivel a biodízelgyártás során használt lipofil adalékanyagok koncentrálódnak a zsírsavakban. |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 7. Tárolás |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Az elkülönítés hiányából eredő veszélyek | V | Alacsony | Magas | 3 |  |  | Tárolási eljárások alkalmazása a keresztszennyeződés kockázatának csökkentése érdekében Kijelölt tartályok |  |
| Tisztítószerek által okozott szennyeződés | V | Alacsony | Közepes | 2 | A kockázati besorolás olyan létesítményekre vonatkozik, ahol vegyi anyagokat és növényi olajokat egyaránt tárolnak. Előfordulhat, hogy nem olyan tisztítószereket használnak, amelyek alkalmasak az élelmiszeriparban történő felhasználásra. Az EU területén lévő azon tartálylétesítmények esetében, amelyek alkalmazzák a HACCP-rendszert és elkülönítve tárolják a növényi olajokat és a vegyi anyagokat, nagyon alacsony a nem megfelelő tisztítószerek használatának kockázata. |  | A felhasznált tisztítószereket értékelni kell, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. |  |
| Meghibásodó berendezésekből származó hőtechnikai folyadékok | V | Alacsony | Magas | 3 | Még mindig előfordulhat mérgező hőtechnikai folyadékok használata. A tárolás során alkalmazott viszonylag alacsony fűtési hőmérsékletnek köszönhetően azonban nagyon alacsony az esélye annak, hogy hőtechnikai folyadék szivárog a termékbe. |  | Hőtechnikai folyadék alkalmazása esetén a tárolást végző cégnek rendelkeznie kell a nettó veszteségek dokumentálásáról és, amennyiben szükséges, elemzéséről. | Ajánlott a vízzel és gőzzel történő fűtés alkalmazása. A hőtechnikai folyadékok használata nem gyakori. |
| Keresztszennye-ződés | V | Közepes | Közepes | 3 |  |  | Kijelölt hálózatok és tárolótartályok. Tárolási eljárás alkalmazása |  |

| 8. A glicerin kockázat-alapú megközelítése | 8. A glicerin szállítása |
| --- | --- |
| VESZÉLY | KAT. | VALÓ-SZÍNŰ-SÉG | SÚLYOSSÁG | KOCKÁ-ZATI OSZT. | INDOKLÁS | JOGSZABÁLYOK, IPARI SZABVÁNYOK ÉS/VAGY SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK | ELLENŐRZÉSI INTÉZKEDÉS | MEGJEGYZÉSEK |
| Az előző rakomány által okozott szennyeződés | F/V/B | Alacsony | Közepes | 2 |  |  | Az előző három rakomány ellenőrzése |  |
| - Tartálykocsik, vasúti tartálykocsik és uszályok | V | Alacsony | Magas | 3 | Glicerin szállítása a vevő követelményei alapján | A 183/2005/EK rendelet meghatározza a takarmány-alapanyagok szállítására vonatkozó szabályokat | Előző rakományok ellenőrzése az IDTF adatbázisban A takarmány-alapanyagok megfelelő szállítása a Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó európai útmutatóban leírtak szerint |  |
| Tisztítószerek által okozott szennyeződés | V | Alacsony | Magas | 3 |  |  | A glicerin szállítására szolgáló tartályok tekintetében használt tisztítószereket alapos öblítéssel el kell távolítani. A felhasznált tisztítószereket értékelni kell a lehetséges kockázatok szempontjából, és meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a kockázat elfogadható szinten maradjon. Nem gyakori kockázat, mivel legtöbb esetben az adott célra kijelölt szállítótartályokat alkalmaznak |  |
| Tartálykocsik | V | Alacsony | Kicsi | 1 | Rozsdamentes tartályokat használnak, amelyeket a motor hűtővizével fűtenek duplafalas rendszeren (és nem fűtőszálakon) keresztül. |  |  |  |
| Idegen testek | F | Alacsony | Magas | 3 |  |  | A minőségbiztosítási tervben elő kell írni azt, hogy a glicerint tető alatt kell betölteni a tartálykocsikba. |  |
| Kártevő | B | Közepes | Közepes | 3 |  |  | Kártevők elleni védelemre vonatkozó PRP. | Kártevők tevékenységének ellenőrzése |

# 9. Minimális ellenőrzés

Az EFISC-rendszer résztvevői kötelesek az EFISC Kódex 4.4.3. cikkében leírt ellenőrzési tervet megvalósítani.

Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő adat a kockázatértékeléshez, az alábbi minimális ellenőrzési követelményeket kell alkalmazni. Az elemzések minimális száma az egy helyszínen gyártott takarmány-alapanyagok tonnában kifejezett mennyiségétől függ, amint azt az alábbi táblázat mutatja.

Minimális ellenőrzési terv - A glicerin, mint növényi olaj feldolgozásából származó társtermék

A. táblázat  Glicerin és nyers glicerin

| Éves termelés tonnában Paraméter | ≤10 000 t | > 10 000 t - ≤20 000 t | > 20 000 t |
| --- | --- | --- | --- |
| Dioxin | 2 | 4 | 4 |
| Dioxinszerű PCB | 2 | 4 | 4 |
| Nem dioxinszerű PCB | 2 | 4 | 4 |
| Szalmonella | 2 | 3 | 4 |
| Nehézfémek (Pb, Cd, As, Hg) | 2 | 3 | 4 |
| Növényvédő szerek | 2 | 2 | 2 |
| Metanol | 2 | 3 | 4 |

*Metanol vizsgálata csak nyers glicerin vonatkozásában

Fediol ágazati referenciadokumentum: a biztonságos takarmány-alapanyagok előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó közösségi útmutató 4. melléklete:

http://www.efisc.eu/data/14168338154.%20Sector%20ref%20doc%20on%20oilseed%20crushing%20and%20veg%20oil%20refining%20version%203.1.pdf